Система для принятия ванны «Otter»

М - Номер товара 555 100 100 (№ UK OT1000)

С  - Номер товара 555 100 200 (№ UK OT2000)

Б  - Номер товара 555 100 300 (№ UK OT3000)

| Внимание |
| --- |
| Соблюдайте инструкции по эксплуатации! | Только для использования в помещении! | Использовать только под надзором квалифицированного персонала! |
| Не используйте на наклонных поверхностях! | Не используйте на неровных поверхностях! |
| Пожалуйста, внимательно изучите данные инструкции перед использованием Системы для принятия ванны Otter и храните их для дальнейшего использования. Соблюдайте нижеследующие инструкции для обеспечения безопасного и надежного использования Otter. |
| Указания |
| Серия Otter подходит для детей от 2 лет и выше, имеющих двигательные ограничения, напр. с параличами поперечного сечения, центральными или периферийными нейромускульными заболеваниями с ослабленной осанкой, параличами нижних конечностей, повреждениями при гиперэкстензии, напр. с церебральным параличем. |

Повторное применение

Данное изделие подходит для повторной переработки. Свяжитесь с Drive Medical для получения инструкций относительно повторной переработки, которых необходимо придерживаться для безопасной эксплуатации Otter.

| Детали изделия | Рама Регулируемые подушки для головы Регулируемый ремень для груди Регулируемые ремни для ног Регулировка ножек Ткань сидения, проницаемая для воды и моющаяся Одиночные рейки |
| --- | --- |
| Содержание |
|  | Die Kinderbadeliege wird komplett montiert geliefert Система для принятия ванны поставляется в полностью собранном виде |

| Раскрытие рамы |
| --- |
| 1 2 3 Выдвиньте немного ножку (1) и поверните ее до упора (2), Затем защелкните обратно (3). |
| Регулировка сиденья и опоры спинки |
|  | Для того, чтобы отрегулировать сиденье и опору для спины, потяните за соответствующую одиночную рейку (1) и поверните до следующей точки блокировки (это можно осуществить в 4 этапа). |

| Чистка и замена ткани сиденья. |
| --- |
| Для замены ткани сидения, необходимо оттянуть одиночную рейку, как показано, после чего ткань можно снять с рамы и постирать в стиральной машине при 60 ° C. |
| Использование подголовников и ремней. |
| Например | Ремни и подголовники регулируются индивидуально при помощи застежки типа липучки, подголовник также можно легко отрегулировать по ширине, посредством смещения обеих упоров с двух сторон. | Лента «липучка» |
| Инструкции по технике безопасности |
| Использовать только внутри помещения! Использовать только на ровных и твердых поверхностях. |

| Чистка/Техническое обслуживание |
| --- |
| Регулярно очищайте вручную при помощи влажной ткани! |
| Ткань и ремни можно стирать в стиральной машине при 60°C с помощью мелкозернистого моющего средства. |
| Изделие можно чистить с использованием мягкодействующих бытовых моющих средств и дезинфицирующих веществ. Не используйте любые моющие средства, которые вызывают коррозию! Растворители разрушают покрытие и поверхность пластмассовых деталей. |
| Металлические и винтовые соединения необходимо проверять регулярно для того, чтобы убедиться в том, что они хорошо затянуты. При необходимости повторно затяните винты. |
| Точки зацепления необходимо тщательно проверять. В случае неисправности, немедленно свяжитесь с вашим специализированным дилером. |
| Технические данные |
| Размер: | М | С | Б |
| Номер товара: | 555 100 100 OT1000 | 550 100 200 OT2000 | 550 100 300 OT3000 |
| Макс. нагрузка: | 30 кг | 60 кг | 80 кг |
| Вес: | 4 кг | 4,5 кг | 5 кг |
| Глубина сидения: | 300 мм | 350 мм | 400 мм |
| Ширина сидения: | 405 мм |
| Высота сиденья: | 140 / 260 мм |
| Угол наклона сидения | 5 позиции в диапазоне 0-90° (5 x18°) |
| Длина спинки: | 400 мм | 600 мм | 750 мм |
| Ширина спинки: | 410 мм |
| Угол наклона спинки | 5 позиции в диапазоне 0-90° (5 x 18°) |
| Для высоты тела | До 90 мм | 80 - 130 мм | 110 - 170 мм |
| Размеры при транспортировке Д/Ш/В: | 900/425/150 мм | 1050/425/150 мм | 1220/425/150 мм |
| Материал рамы: | Пластиковые трубки |
| Материал ткани и подголовников: | Полиэфир |
| Цвет ткани: | Зеленый |

1 Наименование изделия.

2 Номер изделия.
3 Заводской номер.

- Дата изготовления.

- Внимание: См. инструкции по эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Мы даем 24 месячную гарантию со дня приобретения.

Подлежит техническим изменениям. Ошибки и пропуски исключены.

Любые неразрешенные изменения, выполненные без получения разрешения производителя, приведут к аннулированию ответственности. Это включает превышение максимально-разрешенных весов пользователя.

# Text boxes

Инструкции по эксплуатации

Тип этикетки

Заводской  №

Система для принятия ванны

Drive Medical GmbH & Co. KG Isny/Allgau (Germany)

Использовать только при присмотре специального персонала!

Месяц/год

номер заказа

Макс. нагрузка:  80 кг